Description d'un pré-ampli  pouvant être utilisé sur 23 cm et sur 13 cm

Ce pré ampli a été réalisé en deux exemplaires, l'un sur substrat fr4 ép 1.5 mm, l'autre sur substrat fr4 ép 1.0 mm. Les deux ont donné de très bons résultats. Sur fr4 ép  1.5  le  gain max obtenu était seulement de 39 dB. Sur fr4 ép 1.0 mm, le gain max avoisine les 43 dB. Je tiens à souligner que ce  pré-ampli est très stable (aucune trace d'auto oscillation n'a été constatée à l'analyseur avec l'entrée en l'air).

La réalisation doit, bien entendu, être soignée.

La self L1 est réalisée avec 17 mm de fil cuag. Plier 1 mm verticalement à chaque extrémité de façon à ce que la self, après soudure, soIt surélevée de 1 mm au-dessus de la masse. L2, fil cuag 0.5 mm, longueur avant cintrage : 8 mm. Cette self est plaquée sur le substrat.

Procédure de réglage : Ne pas souder le ATF d'entrée. Prérégler P1 à 45 ohms. Insérer provisoirement une R de 100 ohms entre drain et masse du fet,  appliquer le + 12 v. Vérifier les tensions suivantes : sortie IC 1. 5 v ; gate (R17) + 2.5 v ; collecteur T1 -2.5 v ; émetteur 3.6 v ; base + 3v ; sur la 100 ohms provisoire + 2 v ; IC2 pin 5 -5v ; retirer la R provisoire. Souder l'ATF avec les précautions d'usage !!!. Remettre sous tension. Régler P1 pour obtenir  16 Ma T1 = 160 mV de chute sur R4. Vérifier u drain=2 v ; gate -0.4 v ; émetteur T1 3.6 v. Garnir le couvercle avec de la mousse absorbante. Dimensions de la platine : 35 x71 mm.

dans l'implantation , le composant marqué "c15",  en dessous de "c12",  est en fait  "r 15"

pour télécharger la platine à l'echelle 1 cliquer sur l'image

dimensions = 71 x 35 mm FR4 1 mm

Détail L1

Ci-dessus le résultat des mesures

La bosse à 2900 mhz est inexpliquée.........

index
page appareils spéciaux